MIĘDZYGMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

„EKOWIK” SP. Z O. O.

UL. DROGA CHŁAPOWSKA 21

84-120 WŁADYSŁAWOWO

TEL.: 0-58-674-15-66

FAX: 0-58- 674-15-44

ZNAK: 2/DT/2018                                              MARZEC 2018 ROK

PROJEKT

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZATWIERDZONA PRZEZ: .......................................................

W DNIU ...........................................................

dotyczy:przetargu nieograniczonego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. J. Porazińskiej w m. Władysławowo

UWAGA: niniejszy dokument zawiera  117 stron

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NA BUDOWĘ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. J. PORAZIŃSKIEJ

W M.  WŁADYSŁAWOWO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO - ZNAK: 2/DT/2018

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ I		- ZAMAWIAJĄCY. TRYB POSTĘPOWANIA			str.4

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. DEFINICJE.

ADRES STRONY INTERNETOWEJ  ZAMAWIAJĄCEGO,

NA KTÓREJ UMIESZCZONA ZOSTAŁA SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ROZDZIAŁ II		- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. TERMIN 			str.5

WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

ROZDZIAŁ III	- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 			str.8

OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA

TYCH WARUNKÓW. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,

JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU

POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU

W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU

NA PODSTAWIE §10 PKT. 5 REGULAMINU. WYKAZ INNYCH

DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH PRZEZ

ZAMAWIAJĄCEGO

ROZDZIAŁ IV	- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ  	str.13

ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW.

WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH

DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

ROZDZIAŁ V		- OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ	str.15

ROZDZIAŁ VI	 - OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT. MIEJSCE	str.16

ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

ROZDZIAŁ VII	- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY         	 		str.18

ROZDZIAŁ VIII	- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYM ZAMAWIAJĄCY 		str.19

BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY,

WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TEGO  KRYTERIUM

I SPOSOBU OCENY OFERT.

ROZDZIAŁ IX	- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY 	str.20

BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU

ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA.

ROZDZIAŁ X 	- ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY	str.21

ROZDZIAŁ XI	- WZÓR UMOWY.							str.22

ROZDZIAŁ XII	- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 		str.30

PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

ROZDZIAŁ XIII 	- INNE INFORMACJE.						str.31

ROZDZIAŁ XIV	- FORMULARZE I ZAŁĄCZNIKI.					str.32

ROZDZIAŁ I

ZAMAWIAJĄCY. TRYB POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. DEFINICJE. ADRES STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO NA KTÓREJ UMIESZCZONA ZOSTAŁA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

1. ZAMAWIAJĄCY:

Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów

i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o. o.

ul. Droga Chłapowska 21

84-120 Władysławowo

NIP: 587-15-49-186

## 2. TRYB POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w zw. z art. 133 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759 z późn.zm.) - w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 701 – 704 ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn.zm.) oraz „Regulaminu udzielania zamówień, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO a nie przekracza kwot określonych w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn.zm.) przez Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” sp. z o. o.”, dostępnego na stronie internetowej Zamawiającego: www.ekowik.com.pl

Adres strony internetowej, na której dostępny jest powyższy Regulamin: www.ekowik.com.pl/ogloszenia.php.

UWAGA: niniejszy przetarg nie jest prowadzony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017.  poz. 1579 ze zm.)

## 3. DEFINICJE:

USTAWA - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 roku, Nr 16, poz. 93                           z późn.zm.).

REGULAMIN – „Regulaminu udzielania zamówień, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO a nie przekracza kwot określonych w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn.zm.) przez Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” sp. z o. o.” - dostępny na stronie internetowej Zamawiającego: www.ekowik.com.pl.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - zwana dalej: SIWZ - oznacza niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami, wzorami, formularzami i innymi dokumentami stanowiącymi jej integralną część.

4. ADRES STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO, NA KTÓREJ UMIESZCZONA ZOSTAŁA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: www.ekowik.com.pl/ogloszenia.php

ROZDZIAŁ II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami do granic posesji, w ulicach: J. Porazińskiej, Gdyńskiej i A. Rietza  w m. Władysławowo, w zakresie:

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC o średnicy ( 200 mm długości 
L = 724,10 mb,

- budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur PVC o średnicy ( 160 mm o długości                L = 140,20 mb – 37 szt. (słownie: trzydzieści siedem).

Uwaga:

Informacje dotyczące nawierzchni drogowej.

Zamawiający informuje, że w okresie od uzyskania pozwolenia na budowę do dnia ogłoszenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia na terenie objętym zamówieniem nastąpiły zmiany w zakresie nawierzchni drogi poprzez ułożenie płyt betonowych drogowych oraz płyt yomb. Zakres oznaczony kolorem żółtym na złączonym do SIWZ załączniku graficznym arkusz nr 1.

W związku z powyższym Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej terenu, którego dotyczy niniejsze postępowanie i zapoznania się z warunkami realizacji przedmiotu zamówienia.

- OPIS I CHARAKTERYSTYKĘ ROBÓT BUDOWLANYCH objętych niniejszym wnioskiem o udzielenie zamówienia zawierają:

- Projekt budowlany pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Władysławowo” - opracowany przez NPI-PROJEKT Łukasz Formela, 84-239 Bolszewo, ul. Strażacka 41, w czerwcu 2016 r.;

- Protokół z odbioru badań archeologicznych na dz. 18/27 we Władysławowie poprzedzających budowę kanalizacji sanitarnej.

- Decyzja Starosty Puckiego NR AB/MJ-6740/02/17/W z dnia 10.01.2017r. o pozwoleniu na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w m. Władysławowo.

– które stanowią załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Usługi i czynności związane z wykonaniem robót budowlanych, których koszty poniesie Wykonawca:

- obsługa geodezyjna inwestycji obejmująca:

- geodezyjne wytyczenie osi i trasy kanalizacji wraz z obiektami na kanalizacji,

- geodezyjną obsługa robót kanalizacyjnych i obiektów na kanalizacji,

- geodezyjne pomiary powykonawcze wraz z uzyskaniem klauzuli Powiatowego Ośrodka   Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, opracowanie map pomiaru geodezyjnego wraz ze szkicami polowymi

- sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz zapoznania pracowników wyznaczonych do realizacji zamówienia z tym planem,

- zapewnienie dostawy energii, wody i łączności na potrzeby budowy,

- uzyskanie prawa zajęcia pasa drogowego, sporządzenie projektu organizacji ruchu,

- rozbiórka i ułożenie płyt drogowych i yomb (przywrócenie nawierzchni drogowej do stanu pierwotnego),

- uzgodnienie miejsca odprowadzenie wód z odwodnienia kanalizacji,

- badania zagęszczenia gruntu przed robotami,

- badania zagęszczenia gruntu po robotach.

4. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia wyłącznie z materiałów określonych 
w dokumentacji projektowej – stanowiącej załącznik numer 9 do SIWZ.

5. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów równoważnych pod warunkiem, 
że zmiana materiałów nie będzie powodować zmian konstrukcyjnych, przyjętej technologii, pogorszenia jakości technicznej, zastosowanych materiałów oraz konieczności opracowania projektów zamiennych, zmian w wydanych postanowieniach, decyzjach, uzgodnieniach i pozwoleniach.

    - Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z opracowanym projektem, spełnienia wymagań środowiskowych zawartych w decyzji środowiskowej, kosztów eksploatacji (zużycie energii, krótkie cykle między remontowe urządzeń, itp.), niezawodności działania.

    - Wykonawca musi mieć świadomość, iż możliwość zastosowania urządzeń równoważnych uzależniona będzie od ich zgodności z parametrami określonymi w projekcie (dopuszcza się odchyłki parametrów technicznych takich jak wymiary i waga nie większe niż 2%) i akceptacji projektanta.

  - Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z opracowanym projektem, które muszą spełniać parametry materiałowe opisane w projekcie wykonawczym i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

  - Zamawiający nie dopuszcza zastosowania w zakresie rur, kształtek, studni, włazów i pokryw z innych rodzajów materiałów niż wskazanych w projekcie budowlanym, wykonawczym oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

  - Wskazane treści w SIWZ nazwy własne producentów urządzeń oraz załączone karty katalogowe mają jedynie charakter przykładowy .

  - Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w SIWZ oraz w załącznikach do niej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia - wszędzie tam Zamawiający dodaje wyrazy „lub równoważne".

Do urządzeń wskazanych w projekcie budowlanym, dla których są wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie można stosować urządzenia równoważne.

Materiały równoważne powinny spełniać parametry projektowe techniczne, hydrauliczne, technologiczne,  konstrukcyjne i materiałowe  opisane w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

  - Wszelkie odstępstwa od dokumentacji projektowej w dostawie i montażu (tj. zastosowanie równoważnych materiałów) musi być udokumentowane załączonymi do oferty;

- obliczeniami ,

- szczegółowymi rysunkami technicznymi,

- atestami PZH,

- aprobatami,

- deklaracjami zgodności,

- kartami katalogowymi.

Powyższe dokumenty muszą w sposób jednoznaczny stwierdzać równoważność proponowanych urządzeń w stosunku do przyjętych w projekcie.

Brak wskazania w ofercie propozycji zastosowania urządzeń równoważnych oznaczać będzie deklarację Wykonawcy, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany przy zastosowaniu materiałów przyjętych w projekcie budowlanym. Udowodnienie, że materiały są równoważne spoczywa na Wykonawcy na etapie składania ofert. Dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny równoważności proponowanych rozwiązań.

Zamawiający zastrzega sobie także prawo do korzystania z opinii ekspertów.

Przewidziane do wykonania zamówienia materiały oraz armatura powinny być nowe i w żaden sposób wcześniej nie użytkowane.

6. Termin gwarancji przedmiotu zamówienia - minimum 36 (słownie: trzydzieści sześć) miesięcy. Ostateczny termin gwarancji określony zostanie na podstawie złożonej oferty i liczony będzie od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot zamówienia przez obie strony umowy.

7. Oznaczenie przedmiotu niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia - wg Wspólnego Słownika Zamówień – CPV:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232460-4 Roboty sanitarne

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

8.  Zamawiający wymaga realizacji robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego postępowania 
o udzielenie zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi we wzorze umowy (Rozdział XI SIWZ- WZÓR    UMOWY).

9.   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

11.Wykonawca może powierzyć wykonanie przedmiotu zamówienia podwykonawcy/ podwykonawcom. 
W przypadku powierzenia wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom, Wykonawca wskaże w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcy/podwykonawcom (na załączniku numer 1 do SIWZ).

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin realizacji lub okres wykonania zamówienia:

- Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia – do 7 (słownie: siedem) dni od daty podpisania umowy.

b) Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia – nie później niż do dnia 30 listopada 2018 roku.

ROZDZIAŁ III

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE §10 PKT. 5 REGULAMINU. WYKAZ INNYCH DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ  OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO. INFORMACJA                          O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH,  JAKIE  MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU  POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. INFORMACJA O DOKUMENTACH,  JAKIE  MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU  POTWIERDZENIA NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE §10 PKT. 5 REGULAMINU:

- INFORMACJA O DOKUMENTACH ,  JAKIE  MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU  POTWIERDZENIA NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE §10 PKT. 5 REGULAMINU.

1.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie §10 pkt. 5 Regulaminu.

1.2 W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie §10 pkt. 5 Regulaminu – Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:

a. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie §10 pkt. 5 ppkt. 5.1-5.12 Regulaminu.

b.  Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o §10 pkt. 5 ppkt. 5.3 Regulaminu, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie §10 pkt. 5 ppkt. 5.3 Regulaminu.

c. Oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

d. Oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

1.3 Jeżeli Wykonawca, wskazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu [wskazanych w pkt. 2], polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w §11 pkt. 12 Regulaminu, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt.1.2 lit a-d.

1.4 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

zamiast dokumentów wskazanych w pkt.1.2 lit. b – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

1.5 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów (wskazanych w pkt. 1.4), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraj, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienia pkt. 1.4 stosuje się odpowiednio.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę 
i doświadczenie, dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej - zgodnie z §10 pkt. 1 ppkt. 1.2-1.4 Regulaminu.

2.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie:

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 
5 (słownie: pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

- co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie budowy sieci kanalizacyjnych sanitarnych grawitacyjnych z rur PCV o średnicy ≥ 200 (słownie: dwieście) mm 
i długości ≥ 200,00 (słownie: dwieście) mb; Zamawiający nie dopuszcza możliwości sumowania kliku robót budowlanych w celu uzyskania wymaganych: średnicy i długości.

UWAGA:

Ocena spełniania przez Wykonawcę w/w warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych w tym postępowaniu przez Wykonawcę – dokumentów i oświadczeń wskazanych w pkt. 3.1 lit. a, b, c wg formuły „spełnia/nie spełnia”.

2.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się dysponowaniem kadrą inżynieryjną i techniczną posiadającą doświadczenie zawodowe i uprawnienia niezbędne do kierowania robotami budowlanymi, w tym co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności sanitarnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w Budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38 z późn. zm.) oraz będącą członkiem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).

Wszystkie osoby zdolne do wykonania zamówienia wskazane przez Wykonawcę muszą posługiwać się językiem polskim lub, w przypadku braku znajomości języka polskiego przez ww. osoby, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do zapewnienia tłumacza języka polskiego w celu stałego tłumaczenia w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a personelem Wykonawcy.

UWAGA:

a. Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 18 marca 2008 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394 ).

b. Ocena spełniania przez Wykonawcę w/w warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych w tym postępowaniu przez Wykonawcę – dokumentów i oświadczeń wskazanych w pkt. 3.1 lit. a, d, e wg formuły „spełnia/nie spełnia”.

2.3 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujący warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej:

Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

UWAGA:

Ocena spełniania przez Wykonawcę w/w warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych w tym postępowaniu przez Wykonawcę – dokumentów i oświadczeń wskazanych w pkt. 3.1 lit. a, f wg formuły „spełnia/nie spełnia”.

2.4 Zamawiający nie precyzuje warunków w zakresie: posiadania uprawnień 
do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i sytuacji finansowej.

- INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH,  JAKIE  MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU  POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

3.1 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 2.1, pkt. 2.2 oraz pkt. 2.3 –Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów i oświadczeń:

a. oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

b. wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu/dokumentów potwierdzającego/potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

UWAGA:

b.1 Rodzaj (przedmiot) wykazanych robót należy podać z taką szczegółowością, która umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie spełniania warunku określonego w warunkach udziału w postępowaniu.

b.2 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów niezależnie 
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności  przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

b.3 Wartości podane w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego dla wartości robót budowlanych należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu umieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego, podając datę i kurs.

c. dokumentu/dokumentów dotyczącego/dotyczących robót budowlanych wskazanych w wykazie robót, potwierdzającego/potwierdzających, że roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

d. wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

UWAGA:

Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności  przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

e. oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

f. opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

UWAGA:

f.1 Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż PLN należy przeliczyć 
wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu, podając datę i kurs.

3.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia wskazane w pkt. 3.1 lit. a, e oraz dokumenty wskazane w pkt. 3.1 lit. b, c, d,  składane są wspólnie.

3.3  Przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wielkości stanowiące o spełnianiu warunku będą zsumowane z dokumentów składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem pkt.2 ppkt.2.1 lit. a), b).

3.4 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach, których Wykonawca polega na zasadach określonych w §11 pkt. 12 Regulaminu, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

3.5 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

3.6 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający nie dopuszcza składania elektronicznych kopii dokumentów.

II. WYKAZ  INNYCH DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO OD WYKONAWCÓW:

1.Dodatkowo Wykonawcy winni złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

| Lp. | Inne dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawców: |
| --- | --- |
| 1. | FORMULARZ OFERTY (treść stanowi załącznik numer 1 do SIWZ); |
| 2. | Oświadczenie o wykorzystaniu zasobów innych podmiotów. Treść wymaganego oświadczenia Zamawiający przekazuje na załączniku numer 7 do SIWZ; |

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani dołączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii.

III. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW ZASTRZEŻONYCH :

1. Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia są jawne, 
za wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez Wykonawcę.

2. Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z Regulaminu oraz 
z innych aktów prawnych, w tym m.in. z zapisu §22 pkt. 2 Regulaminu.

3. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być one oznaczone stosowną  klauzulą „Nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały.

ROZDZIAŁ IV

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW . WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI .

1. Językiem obowiązującym w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia jest język polski.

2. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami, którą złoży Wykonawca, musi być napisana w języku polskim. Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Również w języku polskim prowadzona będzie cała korespondencja między Zamawiającym, a Wykonawcami.

3. Forma przekazywania informacji, dokumentów, oświadczeń, itp.:

Zamawiający wprowadza, jako obowiązującą w toku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia - formę pisemną przekazywania informacji, dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień, itp.

Zamawiający dopuszcza formę faksu oraz drogę elektroniczną w następujących przypadkach:

- złożenie wniosku o przesłanie SIWZ,

- zgłoszenie pytań dotyczących treści SIWZ,

- udzielenie wyjaśnień dotyczących treści SIWZ ,

- dokonanie zmiany treści SIWZ,

- skierowania do Wykonawców pism: w sprawie przedłużenie terminu składania ofert, wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertami,

- dokonanie wezwań Wykonawcy/ów na podstawie § 11 ust. 4 Regulaminu ,

- wystąpienie z wnioskiem do Wykonawcy/ów o dokonanie wyjaśnień dotyczących: treści złożonych ofert, złożonych oświadczeń lub dokumentów ,

- zawiadomienie Wykonawcy/ów o poprawieniu omyłek wskazanych w § 23 Regulaminu (tj. oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych – z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty),

- przekazanie informacji o wynikach postępowania (na podstawie § 24 ust. 10 Regulaminu),

- złożenie protestu,

- przekazanie informacji o złożeniu protestu, o zawieszeniu biegu terminu związania ofertą,

- rozstrzygnięcie protestu złożonego przez Wykonawcę,

- przekazanie informacji o podjęciu zawieszonego biegu terminu związania ofertą,

- przekazanie informacji dot. terminu i miejsca zawarcia umowy.

Wyżej wymienione dokumenty - oprócz formy faksu lub drogi elektronicznej - obligatoryjnie wymagają niezwłocznego potwierdzenia w formie pisemnej.

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4.Dane do korespondencji:

Adres do korespondencji:

Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o.o.

ul. Droga Chłapowska 21

84-120 Władysławowo

Faks do korespondencji:

faks: 0-58- 674-15-44

(od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00)

Adres poczty elektronicznej do korespondencji z Zamawiającym:

ekowik@ekowik.com.pl(od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00)

Znak postępowania:

2/DT/2018

UWAGA:

- w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem

Dni i godziny pracy Zamawiającego:

od poniedziałku do piątku (dni robocze)

w godz. 7.00 – 15.00

ROZDZIAŁ V

OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ.

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął 
do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie tego terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej 
na której udostępniona została SIWZ.

2. W uzasadnionych przypadkach, w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert, Zamawiający może zmienić treść SIWZ.

Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana treści SIWZ stanie się częścią SIWZ, zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał SIWZ oraz zamieszczona na stronie internetowej, na której Zamawiający udostępnił SIWZ. Jeżeli zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu - Zamawiający zamieszcza zmianę ogłoszenia o zamówieniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie, na której udostępnił SIWZ.

Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz na stronie internetowej, na której zamieszczona została SIWZ.

3. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców, o którym mowa w §14 pkt. 8 Regulaminu.

4. W przypadku zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian we wnioskach lub ofertach, jeżeli jest to konieczne.

5. Jeżeli zmiana, o której mowa w pkt.4, jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, Zamawiający przedłuża termin składania ofert.

6. Zamawiający zamieszcza zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu w swojej siedzibie, na stronie internetowej.

ROZDZIAŁ VI

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT:

1. Ofertę - należy przedstawić zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2.  Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponoszą Wykonawcy.

3.  Oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Oferta musi być napisana w języku polskim oraz musi być podpisana przez Wykonawcę (osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie do obrotu prawnego) lub jego upełnomocnionego przedstawiciela (pełnomocnictwo winno zostać złożone w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii).

5. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być one oznaczone stosowną jednoznaczną klauzulą i dołączone do oferty, zaleca się aby były trwale oddzielone od oferty.

6.Wykonawca wskaże w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcy/podwykonawcom (załącznik numer 1 do SIWZ).

7. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej następującymi napisami:

Przetarg nieograniczony - znak: 2/DT/2018

Oferta – BUDOWA SIECI KAN – UL. PORAZIŃSKIEJ, WŁADYSŁWOWO

Nazwa i siedziba Wykonawcy: ………………………………………………………

Nie otwierać przed: 27 MARCA 2018 ROKU GODZ. 13.00

8. Zamknięcie koperty powinno wykluczać możliwość przypadkowego jej otwarcia.

9. Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

10. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.

10.1 Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w pkt.7 - należy doręczyć do dnia: 
27 marca 2018 roku do godz. 1245 do:

Międzygminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów

i Kanalizacji „EKOWIK” sp. z o.o.

ul. Droga Chłapowska 21,

84-120 Władysławowo,

Sekretariat, pok. numer 110

Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin otrzymania oferty przez Zamawiającego.

10.2 Oferta złożona po terminie określonym w ppkt.10.1 - zostanie zwrócona bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

10.3.Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty - przed upływem terminu do składania ofert określonego w ppkt. 10.1.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty zostanie przygotowane i oznaczone zgodnie                 z postanowieniami pkt.7, a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

11.MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT.

11.1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w trakcie posiedzenia Komisji Przetargowej, które odbędzie się w dniu  27 marca 2018 roku  godz. 1300 w:

Międzygminnym Przedsiębiorstwie Wodociągów

i Kanalizacji „EKOWIK” sp. z o.o.

ul. Droga Chłapowska 21,

84-120 Władysławowo,

Sala konferencyjna, pok. numer 114

11.2 Otwarcie ofert jest jawne.

11.3 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia.

11.4 W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle mu niezwłocznie informacje zawierające: nazwy i adresy Wykonawców, których oferty zostały otwarte, ceny tych ofert, okres gwarancji oraz kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

11.5 Wyniki przetargu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Prezesa Międzygminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Spółka z o.o. we Władysławowie.

11.6 Zamawiający - po zatwierdzeniu, o którym mowa w ppkt.11.5 - powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze oferty najkorzystniejszej - podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego oferta została wybrana oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert i łączną punktację. Zamawiający zamieści w/w informacje na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

12. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 (słownie: trzydzieści) dni od upływu terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 (słownie: trzy) dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 (słownie: sześćdziesiąt) dni.

ROZDZIAŁ VII

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

1. Wykonawca jest zobowiązany do określenia w FORMULARZU OFERTY – ceny ryczałtowej brutto - jako ceny kompletnej, jednoznacznej i ostatecznej.

2. Wykonawca jest zobowiązany do określenia ceny ryczałtowej (w FORMULARZU OFERTY stanowiącym załącznik numer 1 do SIWZ) obejmującej całość przedmiotu zamówienia opisanego w Rozdziale II SIWZ „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA”.

3. Cena ryczałtowa musi obejmować:

- wartość przedmiotu zamówienia

- podatek VAT

UWAGA : cena musi być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, czyli z dokładnością                                    do jednego grosza ( zgodnie z zasadami matematyki).

4. Cena ryczałtowa wskazana w FORMULARZU OFERTY obejmować musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia i musi być łączną ceną robót i innych świadczeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Podstawą do obliczenia ceny jest dokumentacja projektowa (stanowiąca załącznik numer 8 do SIWZ).

5. Sposoby dokonywania rozliczeń i płatności szczegółowo określi umowa pomiędzy Wykonawcą 
a Zamawiającym, której wzór zawarty jest w Rozdz. XI SIWZ -WZÓR UMOWY.

6. Cena ryczałtowa określona przez Wykonawcę w FORMULARZU OFERTY nie może ulec zmianie 
w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia (obowiązywania umowy).

7. Waluta ceny – PLN. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą mogą być prowadzone wyłącznie 
w walucie: PLN.

8. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy 
do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

9. Zamawiający poprawi w złożonych ofertach oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

ROZDZIAŁ VIII

OPIS KRYTERIUM, KTÓRYM ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TEGO KRYTERIUM I SPOSOBU OCENY OFERT.

Dokonując wyboru oferty - Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium - ocenionym wg podanych niżej zasad:

1. Oceniane kryterium i jego ranga w ocenie:

| Lp. | KRYTERIUM | RANGA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 100 % |

2.  Sposób obliczania wartości punktowej kryterium "cena":

punktacja za kryterium -cena - obliczona będzie wg następującego wzoru:

Cmin

P= --------  x 100

Cbad

gdzie:

P – punktacja za kryterium „cena”

Cmin – cena najniższa (brutto) spośród ofert rozpatrywanych - na podstawie danych zawartych 
w FORMULARZU OFERTY (załącznik numer 1 do SIWZ)

Cbad – cena oferty rozpatrywanej (brutto) - na podstawie danych zawartych w FORMULARZU OFERTY (załącznik numer 1 do SIWZ).

3. Ocena końcowa oferty.

Ocenę końcową oferty stanowi liczba punktów uzyskanych za kryterium wskazane w pkt.1.

4. Zasady oceny ofert :.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta :

- odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Regulaminie,

- odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium oceny (uzyskała największą liczbę punktów).

ROZDZIAŁ IX

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA.

1. Umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta nie wcześniej niż 7 (słownie: siedem) dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

2. Umowa w sprawie zamówienia może zostać zawarta przed upływem terminu wskazanego w pkt.1, jeżeli 
w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona jedna oferta.

3. Zamawiający poinformuje o terminie i miejscu podpisania umowy – Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w formie pisemnej i faksu lub drogą elektroniczną.

4. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie poprzedzającym podpisanie umowy.

5. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza – Zamawiający zażąda – w terminie poprzedzającym podpisanie umowy – umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

ROZDZIAŁ X

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

1. Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % (słownie: dziesięć procent) ceny.

2. Kwota stanowiąca zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesiona przez Wykonawcę 
w terminie poprzedzającym podpisanie umowy.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w jednej z następujących form:

a/  pieniądzu (wyłącznie przelewem),

b/  gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych

W przypadku wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie pieniądza - należy 
je wpłacić przelewem (wyłącznie) na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:

Bank Spółdzielczy w Krokowej

44 8349 0002 0033 6620 2000 0040

z dopiskiem „zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- budowa sieci kan. – Władysławowo, ul. J. Porazińskiej”

4. Część zabezpieczenia należytego wykonania umowy - stanowiąca 70% (słownie: siedemdziesiąt procent) jego wartości - zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty realizacji zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, pozostała część - w wysokości 30% (słownie: trzydzieści procent) jego wartości - zostanie zwrócona w terminie 15 (słownie: piętnastu) dni 
po upływie okresu rękojmi za wady przedmiotu umowy.

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniądza (przelewem) – Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku bankowego oraz prowizji bankowej 
za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

6. Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez podmioty,
o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości muszą nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie zabezpieczenia należytego wykonania umowy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ XI

WZÓR UMOWY

###### UMOWA NR 2/DT/2018

ZAWARTA W WYNIKU PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

- ZNAK: 2/DT/2018

w dniu ……………………  we Władysławowie  pomiędzy:

1/ Międzygminnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Władysławowie przy ul. Droga Chłapowska 21, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000139035, NIP 587-15-49-186, kapitał zakładowy 41 534 000,00 zł, zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowaną przez:

Rafała Nowickiego – Prezesa Zarządu,

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM,

a:

2/   ....................................................................................................................................................... wpisanym do ....................................................................................................... NIP …….......................REGON.................................................................................................

reprezentowanym przez:

.............................................

zwanym/ą dalej WYKONAWCĄ, - o następującej treści:

§1

Zamawiający oświadcza, że wyłonił Wykonawcę w rezultacie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO a nie przekracza kwot określonych w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn.zm.) przez Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” sp. z  o. o.”, rozstrzygniętego na korzyść Wykonawcy dnia ………………………..

§2

1. ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. J. Porazińskiej w m. Władysławowo.”, w zakresie:

- rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami do granic posesji, w ulicach: J. Porazińskiej, Gdyńskiej i A. Rietza  w m. Władysławowo:

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC o średnicy ( 200 mm długości L = 724,10 mb

- budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur PVC o średnicy ( 160 mm o długości L = 140,20 mb – 37 szt. (słownie: trzydzieści siedem)

2. Prace stanowiące przedmiot umowy (zwane w umowie także: robotami budowlanymi, robotami lub pracami budowlanymi) WYKONAWCA jest zobowiązany wykonać zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz zgodnie z następującymi dokumentami:

- Projektem budowlanym pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Władysławowo” - opracowanym przez NPI-PROJEKT Łukasz Formela, 84-239 Bolszewo, ul. Strażacka 41, w czerwcu 2016 r.;

- Protokołem z odbioru badań archeologicznych na dz. 18/27 we Władysławowie poprzedzających budowę kanalizacji sanitarnej;

- Decyzją Starosty Puckiego NR AB/MJ-6740/02/17/W z dnia 10.01.2017 r. o pozwoleniu na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w m. Władysławowo;

- stanowiącymi załącznik numer 9 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przetargu nieograniczonego- znak: 2/DT/2018 (zwanej w dalszej treści umowy: SIWZ) stanowiącej integralną część umowy;

- opisem przedmiotu umowy - stanowiącym załącznik numer 1 do niniejszej umowy;

3. Prace stanowiące przedmiot umowy WYKONAWCA jest zobowiązany wykonać z materiałów   własnych. Koszty transportu ponosić będzie WYKONAWCA.

4. WYKONAWCA oświadcza, że zapoznał się z zakresem robót budowlanych, dokonał wizji lokalnej terenu, którego dotyczy przedmiot umowy oraz  zapoznał się z warunkami realizacji przedmiotu umowy i nie zgłasza do nich żadnych zastrzeżeń.

§3

1. Do obowiązków WYKONAWCY należy w szczególności:

a/ protokolarne przejęcie terenu budowy w terminie do 3 (słownie: trzech) dni od daty podpisania umowy,

b/ organizacja zaplecza budowy w miejscu wskazanym przez ZAMAWIAJĄCEGO na własny koszt. WYKONAWCY nie przysługuje prawo do samowolnego zajmowania pomieszczeń zlokalizowanych na terenie prowadzonych prac stanowiących przedmiot umowy,

c/ odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy uwzględniające specyfikę obiektu oraz jego otoczenie,

d/ utrzymanie ładu i porządku na miejscu wykonywania prac, zapleczu. W trakcie prowadzonych prac WYKONAWCA zobowiązany jest do bieżącego usuwania wszelkich śmieci, pozostałości po zużytych przez WYKONAWCĘ materiałach, odpadków i opakowań. W razie zaniechania, czynności porządkowe zostaną wykonane przez ZAMAWIAJĄCEGO na koszt WYKONAWCY,

e/ terminowe wykonanie robót stanowiących przedmiot umowy,

f/ wykonanie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i normami budowlanymi,

g/ odpowiedzialność za wymagane warunki BHP, p. poż. i ochrony środowiska w zakresie wykonywanych robót,

h/ informowanie ZAMAWIAJĄCEGO - w formie pisemnej - na bieżąco o problemach i okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu ich wykonania,

i/ przygotowanie i przekazanie ZAMAWIAJĄCEMU dokumentacji powykonawczej prac stanowiących przedmiot umowy,

j/ zgłoszenie wykonanych prac do odbioru końcowego oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad,

k/ doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu robót,

l/ prowadzenie dziennika budowy.

2. WYKONAWCA, od protokolarnego przejęcia terenu budowy do chwili jego oddania, ponosić będzie pełną odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie wobec ZAMAWIAJĄCEGO i osób trzecich.

§4

1. WYKONAWCA zabezpieczy ZAMAWIAJĄCEGO przed wszelkimi roszczeniami i kosztami spowodowanymi naruszeniem przez siebie praw autorskich, praw patentowych, praw ochronnych, znaków towarowych itp. odnoszących się do dokumentacji oraz sprzętu, urządzeń, technologii i materiałów potrzebnych przy realizacji przedmiotu umowy i poniesie wobec ZAMAWIAJĄCEGO lub osób trzecich pełną odpowiedzialność z tego tytułu.

2. WYKONAWCA zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz badania lekarskie, uprawnienia wymagane przepisami prawa (w szczególności przepisami BHP) a także, że zostaną wyposażone w wymagane środki ochrony indywidualnej oraz narzędzia. WYKONAWCA ponosić będzie odpowiedzialność za skutki braku realizacji powyższych obowiązków skutkujące powstaniem szkody ZAMAWIAJĄCEGO lub osób trzecich.

3. Strony zobowiązują się powiadamiać wzajemnie o wszelkich zmianach ich dotyczących, istotnych przy realizacji umowy..

§5

1. WYKONAWCA jest zobowiązany:

a/ rozpocząć prace stanowiące przedmiot niniejszej umowy w terminie do 7 (słownie: siedmiu) dni od daty jej podpisania,

b/ zakończyć realizację wszystkich prac stanowiących przedmiot niniejszej umowy i dokonać zgłoszenia gotowości odbioru końcowego w nieprzekraczalnym terminie 30 listopada 2018 roku.

2. Dokonanie odbioru prac stwierdzane będzie podpisanym przez obie strony umowy protokołem odbioru.

§6

Do obowiązków ZAMAWIAJĄCEGO należeć będzie:

a/ protokolarne przekazanie terenu robót WYKONAWCY w terminie do 3 (słownie: trzech) dni od daty podpisania umowy,

b/ przekazanie dziennika budowy,

c/ dokonanie odbioru zgłoszonych prac w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od ich zgłoszenia przez WYKONAWCĘ.

§7

1. ZAMAWIAJĄCY ma prawo wstępu na teren robót w każdym czasie w celu sprawdzenia, jak wykonywana jest przez WYKONAWCĘ umowa.

2. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje także prawo do pobierania próbek materiałów niezbędnych do badań ich jakości. Badania takie dokonywane będą na koszt WYKONAWCY, jeżeli okaże się, że materiały i roboty nie odpowiadają stawianym wymogom.

3. Na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA w terminie 3 (słownie: trzech) dni okaże mu dokumenty (lub wykaże w inny właściwy sposób), z których wynikać będzie, że roboty, materiały, narzędzia i sprzęt odpowiadają wymogom prawa polskiego, w tym zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

4. ZAMAWIAJĄCEMU przysługiwać będzie prawo do zgłaszania zastrzeżeń i żądania od WYKONAWCY usunięcia z terenu budowy każdej osoby, która jego zdaniem zachowuje się niewłaściwie, jest niekompetentna, niedbała w wykonaniu pracy lub nietrzeźwa.

§8

1. Koordynatorem prac stanowiących przedmiot umowy ze strony ZAMAWIAJĄCEGO będzie 
p. Rafał Ossowski.

2.  Kierownikiem budowy stanowiącej przedmiot umowy będzie p. ……………………...

3. W razie zmiany osoby lub zaistnienia przeszkód w wykonywaniu czynności kierownika budowy należy niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni (słownie: trzech) dni, powiadomić o tym - w formie pisemnej - drugą stronę umowy.

§9

1. Odbiór końcowy robót stanowiących przedmiot umowy przebiegać będzie w następujący sposób:

a/ WYKONAWCA zawiadomi w formie pisemnej ZAMAWIAJĄCEGO o gotowości do odbioru oraz dokona stosownego wpisu w dzienniku budowy,

b/ ZAMAWIAJĄCY przeprowadzi komisyjny odbiór nie później niż w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty zawiadomienia o gotowości do odbioru,

c/ WYKONAWCA przedstawi ZAMAWIAJĄCEMU przed odbiorem dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy, tj.:

- oryginał dziennika budowy;

- dokumentację powykonawczą;

- wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę, sprawdzeń i badań;

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu umowy 
z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami 
i obowiązującymi polskimi normami;

d/ z czynności odbioru spisany zostanie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy do usunięcia stwierdzonych wad,

e/ protokół stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury przez WYKONAWCĘ,

f/ w odbiorze ze strony ZAMAWIAJĄCEGO uczestniczyć będą:

- p. Rafał Ossowski – Kierownik Działu Technicznego,

- p. Bogdan Łagocki – Kierownik Działu Eksploatacji,

g/ jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru, ZAMAWIAJĄCY może odmówić odbioru,

h/ jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, ZAMAWIAJĄCY może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

i/ jeżeli w toku odbioru lub w okresie gwarancji zostaną stwierdzone wady nie nadające się 
do usunięcia ZAMAWIAJĄCY może:

- żądać obniżenia wynagrodzenia za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej, technicznej - jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zgodnie z jego przeznaczeniem:

- odstąpić od umowy,

- żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się 
od WYKONAWCY wyrównania szkody wynikłej z opóźnienia oraz kar za zwłokę.

2. Odbiór pogwarancyjny nastąpi po zakończeniu okresu gwarancji i rękojmi określonych 
w niniejszej umowie.

§10

1. Za wykonanie prac stanowiących przedmiot umowy ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY wynagrodzenie ryczałtowe wskazane w ofercie WYKONAWCY złożonej w trybie przetargu nieograniczonego – znak: 2/DT/2018, stanowiącej integralną część niniejszej umowy.

2. Wynagrodzenie ryczałtowe wskazane w pkt. 10.1 umowy, należne WYKONAWCY za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §2 wynosi -  ………………………….. zł (słownie: ………………….). Kwota ta zawiera podatek VAT.

Kwota netto – ………………… zł (słownie: ………………………..).

3.   Wynagrodzenie Wykonawcy ujmuje również koszty:

- obsługi geodezyjnej inwestycji,

- sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz zapoznania pracowników wyznaczonych do realizacji zamówienia z tym planem,

- zapewnienia dostawy energii, wody i łączności na potrzeby budowy,

- uzyskanie prawa zajęcia pasa drogowego, sporządzenie projektu organizacji ruchu,

- rozbiórka i ułożenie płyt drogowych i yomb (przywrócenie nawierzchni drogowej do stanu pierwotnego),

- uzgodnienia miejsca odprowadzenie wód z odwodnienia kanalizacji,

- badań zagęszczenia gruntu przed robotami,

- badań zagęszczenia gruntu po robotach.

4. Płatność wynagrodzenia wskazanego w  §10.2 umowy nastąpi w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty podpisania przez Zamawiającego, bez zastrzeżeń, protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy i doręczenia ZAMAWIAJĄCEMU faktury. Za termin zapłaty strony zgodnie uznają datę obciążenia rachunku ZAMAWIAJĄCEGO.

5. Podstawę wystawienia faktury stanowić będzie obustronnie podpisany protokół odbioru wszystkich prac stanowiących przedmiot niniejszej umowy, do którego dołączone będą atesty na wbudowane nowe materiały.

6. W przypadku ewentualnego przekroczenia terminów płatności - określonych w§10.4 - WYKONAWCY przysługuje prawo do naliczania odsetek ustawowych od wartości niezrealizowanej płatności za każdy dzień zwłoki.

§11

1. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU następujące kary umowne:

a/ za przekroczenie jakiegokolwiek terminu wykonania przedmiotu umowy  - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonej §10.2 - za każdy dzień opóźnienia,

b/ za odstąpienie od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn występujących po stronie WYKONAWCY - w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto WYKONAWCY określonego §10.2 niniejszej umowy,

c/ za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, 
w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto WYKONAWCY określonego §10.2 niniejszej umowy - za każdy dzień opóźnienia liczony od daty obustronnie ustalonej jako termin ich usunięcia.

2. ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY następujące kary umowne:

a/ za odstąpienie od umowy przez WYKONAWCĘ z przyczyn występujących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO - w wysokości 10 % (słownie: dziesięć procent) wynagrodzenia ryczałtowego brutto WYKONAWCY określonego §10.2 niniejszej umowy,

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wartość zastrzeżonych kar umownych.

§12

1. WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU gwarancji na prace stanowiące przedmiot umowy: ……………. miesięcy.

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty obustronnego podpisania protokołu odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy.

2. WYKONAWCA udziela rękojmi za wady robót na okres 3 (słownie: trzech) lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przez obie strony umowy.

3. WYKONAWCA w okresie gwarancji i rękojmi ponosi odpowiedzialność za zgodną z umową jakość robót oraz za nienaganną jakość wszystkich użytych materiałów, bez względu na źródło dostawy.

4. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego 
o gwarancji i rękojmi przy sprzedaży.

5. W razie wystąpienia wad lub usterek, ZAMAWIAJĄCY zgłosi je WYKONAWCY niezwłocznie po ich ujawnieniu, wyznaczając termin na ich usunięcie. WYKONAWCA zobowiązany będzie do usunięcia wad i usterek w terminie wyznaczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO.

6. W razie niespełnienia warunku określonego w §12.5, ZAMAWIAJĄCY po uprzednim pisemnym ostrzeżeniu WYKONAWCY, spowoduje usunięcie wad i usterek na koszt WYKONAWCY, zachowując prawa wynikające z gwarancji.

7. Czas usuwania wad i usterek przedłuża stosownie okres gwarancji udzielonej przez WYKONAWCĘ.

8. WYKONAWCA ponosi pełną odpowiedzialność cywilnoprawną i finansową za skutki i następstwa awarii, powstałych w okresie gwarancyjnym lub rękojmi, spowodowanych niewłaściwą jakością wykonywanych prac, w tym za zastosowanie niewłaściwych materiałów (wady materiałowe) i niewłaściwych technologii.

§13

1.  Strony mogą zwolnić się od odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy, w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem siły wyższej.

2.  Przez pojęcie siły wyższej strony rozumieć będą zdarzenie, którego nie można było przewidzieć przy zachowaniu staranności wymaganej w stosunkach kupieckich, które jest zewnętrzne zarówno w stosunku do WYKONAWCY, jak i do ZAMAWIAJĄCEGO i któremu nie mogli się Oni przeciwstawić, działając z należytą starannością.

3.   Zdarzeniami siły wyższej, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, są w szczególności: strajk generalny, blokady dróg lub innych powszechnie używanych miejsc wjazdowych lub wyjazdowych, trzęsienie ziemi, powódź, huragan, epidemia i inne zdarzenia elementarnych sił przyrody, których strony nie mogły przezwyciężyć, nie przewidziały i nie mogły przewidzieć, a nadto, które są zewnętrzne w stosunku do nich samych i ich działalności.

§14

1. ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w szczególności, gdy:

a/ wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie będzie leżało
 w interesie ZAMAWIAJĄCEGO, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,

b/ WYKONAWCA opóźnia się z rozpoczęciem robót ponad 3 (słownie: trzy) dni,

c/WYKONAWCA wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z umową i nie reaguje na polecenia ZAMAWIAJĄCEGO.

d/ WYKONAWCA wstrzymuje roboty ponad 3 (słownie: trzy) dni nie mając zezwolenia 
 ZAMAWIAJĄCEGO,

e/ likwidacji, ogłoszenia upadłości lub rozwiązania przedsiębiorstwa WYKONAWCY,

f/ jeżeli WYKONAWCA nie dotrzyma terminu zakończenia robót ponad 7 (słownie: siedem) dni od daty umownego ich zakończenia określonej w §5.1 lit. b umowy,

g/ w przypadku określonym w pkt. f ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo zlecenia zakończenia robót innemu wybranemu przez ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCY na koszt WYKONAWCY dotychczasowego.

W przypadkach wyżej wymienionych WYKONAWCY nie przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania i kar umownych.

Prawo odstąpienia od umowy określone pod lit. b/ do f/ służy Zamawiającemu w okresie od dnia zawarcia umowy do 90 dnia po dniu zakończenia wykonania umowy określonego w § 5.

2. WYKONAWCA może odstąpić od umowy, gdy ZAMAWIAJĄCY odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót, bądź odmawia podpisania protokołu odbioru. Prawo odstąpienia od umowy z powyższych przyczyn służy WYKONAWCY w terminie 30 dni od powzięcia informacji o okoliczności stanowiącej przesłankę odstąpienia.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności, na piśmie i zawierać uzasadnienie.

4. W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, ciąży na niej obowiązek sporządzenia, przy udziale drugiej strony szczegółowego protokołu inwentaryzacji robót w toku, zgodnie ze stanem na dzień odstąpienia. Protokół inwentaryzacji winien być sporządzony w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty odstąpienia.

§15

1. WYKONAWCA oświadcza, że z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniósł 
kwotę ………………………………. zł (słownie: …………..) w formie ……………………...

2.  Część zabezpieczenia należytego wykonania umowy - stanowiąca 70% (słownie: siedemdziesiąt procent) jego wartości - zostanie zwrócona WYKONAWCY w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty realizacji zamówienia i uznania przez ZAMAWIAJĄCEGO za należycie wykonane, pozostała część - w wysokości 30% (słownie: trzydzieści procent) jego wartości - zostanie zwrócona w terminie 15 (słownie: piętnastu) dni po upływie okresu gwarancji przedmiotu umowy.

§16

WYKONAWCA nie ma prawa do dokonywania przelewu wierzytelności służących mu wobec ZAMAWIAJĄCEGO bez jego pisemnej zgody.

§17

W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane.

§18

Spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu sądów powszechnych właściwych ze względu na siedzibę ZAMAWIAJĄCEGO.

§19

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

a/  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami dotycząca postępowania w trybie przetargu nieograniczonego - znak: 2/DT/2018,

b/ oferta złożona przez Wykonawcę w trybie przetargu nieograniczonego - znak: 2/DT/2018 wraz ze wszystkimi załącznikami.

§20

Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci obustronnie podpisanego aneksu.

§21

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron

ZAMAWIAJĄCY:					               WYKONAWCA:

###### ZAŁĄCZNIK NUMER 1 DO UMOWY NR 2/DT/2018

OPIS PRZEDMIOTU UMOWY

  - Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. J. Porazińskiej w m. Władysławowo.”, w zakresie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami do granic posesji, w ulicach: J. Porazińskiej, Gdyńskiej i A. Rietza  w m. Władysławowo, w zakresie:

  - budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC o średnicy ( 200 mm długości 
L = 724,10 mb,

  - budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur PVC o średnicy ( 160 mm o długości  L = 140,20 mb – 37 szt. (słownie: trzydzieści siedem)

  - OPIS I CHARAKTERYSTYKĘ ROBÓT BUDOWLANYCH objętych niniejszym wnioskiem o udzielenie zamówienia zawierają:

- Projekt budowlany pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Władysławowo” - opracowany przez NPI-PROJEKT Łukasz Formela, 84-239 Bolszewo, ul. Strażacka 41, w czerwcu 2016 r.;

- Protokół z odbioru badań archeologicznych na dz. 18/27 we Władysławowie poprzedzających budowę kanalizacji sanitarnej.

- Decyzja Starosty Puckiego NR AB/MJ-6740/02/17/W z dnia 10.01.2017r. o pozwoleniu na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w m. Władysławowo.

– które stanowią załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  - Usługi i czynności związane z wykonaniem robót budowlanych, których koszty poniesie Wykonawca:

    - obsługa geodezyjna inwestycji obejmująca:

- geodezyjne wytyczenie osi i trasy kanalizacji wraz z obiektami na kanalizacji,

- geodezyjną obsługa robót kanalizacyjnych i obiektów na kanalizacji,

- geodezyjne pomiary powykonawcze wraz z uzyskaniem klauzuli Powiatowego Ośrodka   Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, opracowanie map pomiaru geodezyjnego wraz ze szkicami polowymi

    - sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz zapoznania pracowników wyznaczonych do realizacji zamówienia z tym planem,

    - zapewnienie dostawy energii, wody i łączności na potrzeby budowy,

    - uzyskanie prawa zajęcia pasa drogowego, sporządzenie projektu organizacji ruchu

- rozbiórka i ułożenie płyt drogowych i yomb (przywrócenie nawierzchni drogowej do stanu pierwotnego),

- uzgodnienie miejsca odprowadzenie wód z odwodnienia kanalizacji,

- badania zagęszczenia gruntu przed robotami,

- badania zagęszczenia gruntu po robotach.

ZAMAWIAJĄCY:		WYKONAWCA:

ROZDZIAŁ XII

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

1. Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy Kodeks cywilny, Regulaminu oraz niniejszej SIWZ, można wnieść pisemny protest do Zamawiającego.

2. Protest wnosi się w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia, w którym Wykonawca powziął, lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się 
za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. Protest dotyczący treści ogłoszenia o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia można wnieść nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert.

3. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniające wniesienie protestu.

4. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony.

5. O wniesieniu protestu oraz jego treści Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty. Jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający zamieszcza informację o wniesieniu protestu oraz jego treść na stronie internetowej, na której zostały udostępnione: ogłoszenie o zamówieniu i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

6. W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

7. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą Zamawiający informuje niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty.

8. Do czasu rozstrzygnięcia protestu Zamawiający nie może zawrzeć umowy.

9. Zamawiający rozstrzyga protest nie później niż w terminie 5 dni od dnia jego wniesienia. Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uznaje się za jego oddalenie. Rozstrzygnięcie protestu wraz z jego uzasadnieniem Zamawiający przekazuje podmiotowi, który wniósł protest, oraz Wykonawcom, którzy złożyli oferty.

10. W przypadku uwzględnienia protestu Zamawiający powtarza oprotestowaną czynność.
O powtórzeniu lub dokonaniu czynności Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców.

11. Brak rozpatrzenia protestu w przewidzianym terminie uznaje się za jego oddalenie.

12. Po oddaleniu lub odrzuceniu przez Zamawiającego protestu nie przysługuje odwołanie.

ROZDZIAŁ XIII

INNE INFORMACJE

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, z wyłączeniem okoliczności zawartych w umowie i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym w przypadku:

a) działania siły wyższej, w tym w szczególności działania na terenie budowy: amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, fal ciśnieniowych, działania sił natury,

b) działania organów administracji publicznej, organów władzy lub wymiaru sprawiedliwości, które uniemożliwiają zgodne z prawem wykonywanie zobowiązań umownych, zwłaszcza robót budowlanych jeżeli zostały one podjęte przez te podmioty nie na skutek działań Wykonawcy lub Zamawiającego,

c) zmiany w trakcie obowiązywania umowy stawek podatku VAT, przepisów prawa i/lub norm, których zastosowanie jest niezbędne dla wykonywanego przedmiotu umowy,

d) wystąpienia: istotnych błędów projektowych, odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub obiektów budowlanych.

2. Nie stanowi istotnej zmiany umowy - zmiana danych teleadresowych oraz zmiana osób reprezentujących Strony.

ROZDZIAŁ XIV

FORMULARZE I ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK NUMER 1 DO SIWZ

FORMULARZ OFERTY

...............................................................                                                 .........................................., dnia ............

/ pieczątka nagłówkowa  Wykonawcy/                                                           / miejscowość/

# OFERTA

na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. J. Porazińskiej w m. Władysławowo, - postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

– znak 2/DT/2018

Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (w tym wzorem umowy), my niżej podpisani, reprezentujący:

...............................................................................................................................................................................

/ nazwa Wykonawcy/

...............................................................................................................................................................................

/ siedziba Wykonawcy/

numer telefonu....................................................................numer faksu...............................................................

adres internetowy................................................................e-mail ......................................................................

województwo.......................................................................................................................................................

#### REGON:............................................................... NIP..................................................................................

I. OŚWIADCZENIA

Oświadczamy, że:

1/ uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,

2/ wyżej wymieniony dokument (SIWZ) przyjmujemy bez zastrzeżeń,

3/ jesteśmy związani złożoną ofertą przez okres 30 (słownie: trzydzieści) dni od upływu terminu składania ofert,

4/ zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ,

5/ oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe (za składanie nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie Karnym),

6/ zobowiązujemy się, w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, do podpisania umowy 
w miejscu  i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

II. CENA RYCZAŁTOWA:

Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia za:

CENA RYCZAŁTOWA (brutto) *- .......................................... zł (słownie: ...................................................

........................................................................................................................................................................... zł)

* Cena musi obejmować:

- wartość przedmiotu zamówienia

- podatek VAT

UWAGA : cena musi być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, czyli z dokładnością do jednego grosza    ( zgodnie z zasadami matematyki).

wysokość stawki podatku VAT- .................% (słownie: .............................................................................

..........................................................................................................................................................................)

III. OKRES GWARANCJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (w miesiącach – liczony
 od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot zamówienia przez obie strony umowy)

........................................................... miesięcy.

UWAGA: minimalny okres gwarancji wynosi 36 (słownie: trzydzieści sześć) miesięcy, liczony będzie od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot zamówienia przez obie strony umowy.

IV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY :

w wysokości 10% ceny [wskazanej w pkt. II ], stanowiące kwotę ............................................................

(słownie : ..............................................................................................................................................................)

zostanie wniesione w formie ..................................................................................................................................

Numer rachunku bankowego Wykonawcy, na które Zamawiający dokona ewentualnego zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w pieniądzu ( przelewem):

..................................................................................................................................................................................

V. NUMER RACHUNKU BANKOWEGO WYKONAWCY:

Numer rachunku bankowego Wykonawcy, na który Zamawiający dokonywać będzie ewentualnych płatności.....................................................................................................................................................

VI.DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO KONTAKTU Z ZAMAWIAJĄCYM:

imię i nazwisko ......................................................................................................................................................

stanowisko służbowe .............................................................................................................................................

numer telefonu .......................................................................................................................................................

numer faksu ...........................................................................................................................................................

dni i godziny pracy ................................................................................................................................................

VII. DANE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW:

Wykonawca, którego reprezentuję:

a) nie powierzy wykonania zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom;

b)powierzy wykonanie podwykonawcy/podwykonawcom następującą/następujące część/części zamówienia:*

*    niepotrzebne skreślić

1. Część / części zamówienia, które Wykonawca powierzy podwykonawcy/podwykonawcom:

( uwaga : może zostać sporządzony w formie załącznika)

…………………………………………………………………..........................................................................

…………………………………………………………………..........................................................................

DANE DODATKOWE:

1. Wartość lub część zamówienia, Wykonawca powierzy podwykonawcy/podwykonawcom 
(uwaga: należy wybrać jedną z trzech opcji):

□ Wartość bez VAT: ………………………………………………..…………………………………………..

Waluta: ………………………………………………………….……………………………………………

□ Proporcja (%) : …………………………………………………………..……………………………………..

(uwaga: proporcja musi zostać podana jako dodatnia wartość dziesiętna z maksymalnie dwiema cyframi.)

2. Jeżeli jest znane – krótki opis wartości lub części zamówienia, które Wykonawca powierzy podwykonawcy/podwykonawcom:

( uwaga : może zostać sporządzony w formie załącznika)

………………………………………………..........................................................................

………………………………………………..........................................................................

VIII.DANE OSOBY/OSÓB UPOWAŻNIONEJ/UPOWAŻNIONYCH DO PODPISANIA  EWENTUALNEJ UMOWY ZE STRONY WYKONAWCY (w przypadku wyboru oferty Wykonawcy) :

imię i nazwisko ......................................................................................................................................................

stanowisko służbowe .............................................................................................................................................

imię i nazwisko .....................................................................................................................................................

stanowisko służbowe ...........................................................................................................................................

..................... .............................................................................................................

/ pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO SIWZ

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

..............................................., dnia .................................

/ miejscowość/

/ pieczątka  nagłówkowa Wykonawcy /

znak: 2/DT/2018

###### OŚWIADCZENIE

# Oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. J. Porazińskiej w m. Władysławowo – znak: 2/DT/2018, dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b) posiadania wiedzy i doświadczenia;

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

..............................................................................................................................

/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

ZAŁĄCZNIK NUMER 3 DO SIWZ

OŚWIADCZENIE O NIE ZALEGANIA Z OPŁACANIEM PODATKÓW ORAZ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE I SPOŁECZNE

..............................................., dnia .................................

/ miejscowość/

/ pieczątka  nagłówkowa Wykonawcy /

znak: 2/DT/2018

###### OŚWIADCZENIE

# Oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. J. Porazińskiej w m. Władysławowo – znak: 2/DT/2018, dotyczące nie zalegania z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne:

a. Oświadczam, że nie zalegam/zalegam* z opłacaniem podatków,

* niepotrzebne skreślić

Jeżeli Wykonawca zalega z opłacaniem podatków należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

b. Oświadczam, że nie zalegam/zalegam* z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne,

* niepotrzebne skreślić

Jeżeli Wykonawca zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

..........................................................................................................................

/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

ZAŁĄCZNIK NUMER 4 DO SIWZ

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

..............................................., dnia ..............................

/ miejscowość/

/ pieczątka  nagłówkowa Wykonawcy /

znak: znak: 2/DT/2018

| Lp. | Rodzaj robót budowlanych (w tym wskazanie: materiału, średnicy i długości rur) | Wartość robót budowlanych (ze wskazaniem brutto/netto) | Data wykonania | Miejsce wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

UWAGA: Wykonawca jest zobowiązany dołączyć dokument/dokumenty potwierdzający/potwierdzające, że roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

..........................................................................................................................

/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

ZAŁĄCZNIK NUMER 5 DO SIWZ

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

..............................................., dnia .................................

/ miejscowość/

/ pieczątka  nagłówkowa Wykonawcy /

znak: 2/DT/2018

| Lp. | Imię i nazwisko | Wykształcenie (w tym nr upr. budowl.) | Zakres wykonywanych przez nie czynności | Doświadczenie | Podstawa dysponowania osobami | Opis doświadczenia zawodowego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

..........................................................................................................................

/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

ZAŁĄCZNIK NUMER 6 DO SIWZ

OŚWIADCZENIE, ŻE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA, POSIADAJĄ WYMAGANE UPRAWNIENIA

..............................................., dnia .................................

/ miejscowość/

/pieczątka nagłówkowa Wykonawcy/

znak: 2/DT/2018

###### OŚWIADCZENIE

Oświadczam, w imieniu Wykonawcy, którego reprezentuję w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. J. Porazińskiej w m. Władysławowo – znak: 2/DT/2018, iż osoby wskazane w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ), posiadają wymagane prawem uprawnienia w zakresie niezbędnym do sprawowania określonych funkcji.

......................................................................................................................

/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

ZAŁĄCZNIK NUMER 7 DO SIWZ

OŚWIADCZENIE O WYKORZYSTANIU WIEDZY I DOŚWIADCZENIA, OSÓB ZDOLNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA ORAZ ZDOLNOŚCI FINANSOWYCH INNYCH PODMIOTÓW

..............................................., dnia .................................

/ miejscowość/

/pieczątka  nagłówkowa Wykonawcy/

znak: 2/DT/2018

OŚWIADCZENIA

Oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. J. Porazińskiej w m. Władysławowo – znak: 2/DT/2018

1/ w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia,

a) spełnia warunek udziału w postępowaniu samodzielnie ;

b) polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów niezależnie 
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. **

** - niepotrzebne skreślić

Nazwa i siedziba podmiotu/podmiotów, na którego/których wiedzy i doświadczeniu polega Wykonawca:

( uwaga : może zostać sporządzony w formie załącznika)

……………………………………………….......................................................................

……………………………………………….......................................................................

2/ w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

a) spełnia warunek udziału w postępowaniu samodzielnie ;

b) polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. **

** - niepotrzebne skreślić

Nazwa i siedziba podmiotu/podmiotów, na którego/których osobach zdolnych do wykonania zamówienia polega Wykonawca:

( uwaga : może zostać sporządzony w formie załącznika)

……………………………………………….......................................................................

……………………………………………….......................................................................

3/ w zakresie zdolności finansowych;

a) spełnia warunek udziału w postępowaniu samodzielnie ;

b) polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie 
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. **

** - niepotrzebne skreślić

Nazwa i siedziba podmiotu/podmiotów, na którego/których zdolnościach finansowych polega Wykonawca:

( uwaga : może zostać sporządzony w formie załącznika)

……………………………………………….......................................................................

……………………………………………….......................................................................

UWAGA :

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia oraz zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

UWAGA:

Jest to dokument o charakterze pomocniczym.

.....................................................................................................................................

/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

ZAŁĄCZNIK NUMER 8 DO SIWZ

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

..............................................., dnia .................................

/ miejscowość/

/pieczątka  nagłówkowa Wykonawcy /

znak: 2/DT/2018

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję nie podlega wykluczeniu z postępowania 
o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. J. Porazińskiej w m. Władysławowo – znak: 2/DT/2018– na podstawie §10 pkt. 5 (w tym ppkt. 5.3) Regulaminu.

.....................................................................................................................................

/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

*§10 pkt. 5 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

- wykonawców, z którymi zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło 
w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła 
co najmniej 5% wartości umowy;

- wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także 
za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających 
na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,  przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano 
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

- wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 
poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

- wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 
1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

ZAŁĄCZNIK NUMER 9 DO SIWZ

DOKUMENTY ZAWIERAJĄCE OPIS I CHARAKTERYSTYKĘ ROBÓT BUDOWLANYCH OBJĘTYCH NINIEJSZYM POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 72 strony

- Projekt budowlany pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Władysławowo” - opracowany przez NPI-PROJEKT Łukasz Formela, 84-239 Bolszewo, ul. Strażacka 41, w czerwcu 2016 r.;

- Protokół z odbioru badań archeologicznych na dz. 18/27 we Władysławowie poprzedzających budowę kanalizacji sanitarnej.

- Decyzja Starosty Puckiego NR AB/MJ-6740/02/17/W z dnia 10.01.2017r. o pozwoleniu na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w m. Władysławowo.